## Slide 1
AIoT JSC
PRODUCT CATALOGUE
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG AIOT
Địa chỉ: Số 40 Lô 4, Khu VP TW Đảng, Trịnh Văn Bô, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 02439010666 – 0839799889
Email: hoanle@aiots.vn

## Slide 2
03
06
09
DANH MỤC
Page 02
TỔNG QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CẢM BIẾN

## Slide 3
IoT Lab
Page 03
GIỚI THIỆU CHUNG
  Sản phẩm của công ty AIoT tự nghiên cứu, phát triển, giúp theo dõi và hiển thị thông tin của các cảm biến lên App.Trang bị màn hình cảm ứng thao tác trực tiếp, có thể xuất dữ liệu hình ảnh qua màn hình, hoặc truy cập từ xa để thuận tiện cho việc điều khiển. Đo đồng thời 6 cảm biến. Sử dụng pin hoạt động liên tục 1h hoặc sử dụng nguồn điện trực tiếp. Hệ điều hành linux dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác, phù hợp cho nhiều ứng dụng thực tế khác nhau.
TỔNG QUAN

## Slide 4
Page 04
IIoT Lab
  Giám sát từ xa và kiểm soát các thông số trong thời gian thực của cảm biến: Nhiệt độ, Độ ẩm, Co2, Ánh sáng, Áp suất, Chuyển động, âm thanh,…
  Thu thập dữ liệu, ghi lại và phân tích để cải thiện hiệu suất, tiết kiệm chi phí.
  Tự động điều khiển các thiết bị khi các cảm biến báo vượt ngưỡng cho phép.
  Tích hợp hệ thống máy chủ có sẵn để có thể đo, điều khiển đồng thời nhiều loại cảm biến khác nhau, số lượng hiện tại 10 – 20 (có thể phát triển thêm).
  Dùng cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập.
01
02
mục đích sử dụng

## Slide 5
Page 05
IIoT Lab
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
  Bộ xử lý Raspberry Pi 4.
  Màn hình cảm ứng kích thước 7 inch.
  6 cổng kết nối cảm biến: 2 digital, 4 analog
  2 cổng USB type A kết nối ngoại vi.
  1 cổng HDMI.
  1 cổng mạng LAN.
  1 công tắc nguồn.
  1 giắc cắm nguồn.
  1 Pin 4000 mAh.

## Slide 6
Page 06
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Io IoT Lab
  Bật nút công tắc nguồn.
  Màn hình cảm ứng có thể điều khiển trực tiếp, hoặc cắm các ngoại vi như chuột, bàn phím.
  Có thể xuất màn hình qua giắc HDMI hoặc điều khiển từ xa qua ứng dụng RealVNC trên máy tính (yêu cầu kết nối chung mạng).
  Sản phẩm đang hỗ trợ đo tối đa 6 cảm biến đồng thời, với 4 cổng Analog và 2 cổng Digital.
  Thiết bị tự nhận dạng cảm biến khi được kết nối.
  Danh sách các cảm biến, và trạng thái kết nối

## Slide 7
Page 07
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
IoIoT Lab
  B1: Vào phần Cài đặt -> Thời gian đo, để tùy chỉnh thời gian đo.
  B2: Tùy chỉnh tìm kiếm theo thời gian, theo loại cảm biến.

## Slide 8
Page 08
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
IoTIoT Lab
  B3: Cài đặt dò tìm mạng wifi kết nối, trạng thái kết nối mạng wifi.
  B4: Sau khi nhấn vào biểu tượng đo, các giá trị mà cảm biến gửi tới thiết bị sẽ được gửi tới màn hình.

## Slide 9
Page 09
Io IoT Lab
CẢM BIẾN
CẢM BIẾN ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN TRONG DUNG DỊCH
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mạch chuyển đổi tín hiệu
Tham số kỹ thuật | Giá trị | Đơn vị
Điện áp hoạt động | 3.0~5.0 | V
Điện áp đầu ra | 0~3.2 | V
Dải độ ẩm hoạt động | 0~95 | %RH
Kích thước | 42x32 | mm
Đầu đo
Tham số kỹ thuật | Giá trị | Đơn vị
Dải đo | 10~100 | ms/cm
Nhiệt độ hoạt động | 0~40 | °C
Tuổi thọ | >0,5 | năm
Độ dài cable | 100±2 | cm

## Slide 10
Page 10
IIoT Lab
CẢM BIẾN
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KẾT QUẢ
Tham số kỹ thuật | Giá trị | Đơn vị
Điện áp hoạt động | 2.4 ~ 5.5 | V
Dải đo nhiệt độ | -40 ~ 125 | °C
Dải đo độ ẩm | 0 ~ 100% | RH
Sai số nhiệt độ | ±0.3 | °C
Sai số độ ẩm | ±3% | RH
Năng lượng tiêu thụ | 4.8 | uW
Chiều dài dây | 1 | m
Khối lượng | 0.062 | Kg

## Slide 11
Page 11
IoIoT Lab
CẢM BIẾN
CẢM BIẾN ĐO NỒNG ĐỘ 02 TRONG NƯỚC
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KẾT QUẢ
Tham số kỹ thuật | Giá trị | Đơn vị
Điện áp hoạt động | 3.3~5.0 | V
Điện áp đầu ra | 0~3.0 | V
Kích thước | 42x32 | mm
Mạch chuyển đổi tín hiệu
Tham số kỹ thuật | Giá trị | Đơn vị
Dải đo | 0~20 | mg/L
Phạm vi áp suất | 0~50 | PSI
Tuổi thọ | 1 | năm
Đầu đo

## Slide 12
Page 12
IoTIoT Lab
CẢM BIẾN
CẢM BIẾN ĐO NỒNG ĐỘ O2 TRONG KHÔNG KHÍ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KẾT QUẢ
Tham số kỹ thuật | Giá trị | Đơn vị
Điện áp hoạt động | 3.3 - 5 | V
Dải đo | 0~25 | % Vol
Tham số kỹ thuật | Giá trị | đơn vị
Giới hạn đo tối đa | 30 | % Vol
Sai số | 0.15 | % Vol
Độ nhạy | 0.10±0.05 | mA
Độ ổn định | <2 | %
Thời gian phản hồi | ≤15 | seconds
Nhiệt độ hoạt động | -20~50 | °C
Độ ẩm hoạt động | 0～99 | %RH
Dải áp suất | standard atmospheric pressure ±10% | 
Tuổi thọ | >2 | năm
Kích thước: (L x W x H) | 37 * 27 * 24.5 | mm
Khối lượng | 0.037 | Kg

## Slide 13
Page 13
IIoT Labb
CẢM BIẾN
CẢM BIẾN ĐO CƯỜNG ĐỘ ÂM THANH

## Slide 14
Page 14
IoIoT Lab
CẢM BIẾN
CẢM BIẾN ĐO NỒNG ĐỘ CO2
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tham số kỹ thuật | Giá trị | Đơn vị
Điện áp hoạt động | 4.5 ~ 5.5 | V
Dải nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 50 | °C
Dải độ ẩm hoạt động | 0~95 | %RH
Thời gian làm nóng trước khi hoạt động | 3 | min
Thời gian phản hồi | < 90 | s
Phạm vi đo | 0~5 | %VOL optional
Dòng định mức | <85 | mA
Tuổi thọ | >5 | năm
Khối lượng | 15 | g
Kích thước | 57.5x34.7 x 16 | mm

## Slide 15
Page 15
ILIoT Lab
CẢM BIẾN
CẢM BIẾN ÁP SUẤT IIC I2C VÀ NHIỆT ĐỘ CỦA BMP280
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tham số kỹ thuật | Giá trị | Đơn vị
Điện áp hoạt động | 3.3 ~ 5 | V
Dải đo nhiệt độ | -40 ~ 85 | °C
Dải đo áp suất | 300-1100 | hPa
Độ chính xác tương đối tương (ứng với ± 1m 950 ~ 1050 hPa, 25°C) | ± 12 | hPa
Độ chính xác tuyệt đối (950 … 1050 hPa, 0 ~+ 40 ° C) | ± 1 | hPa
Hệ số bù nhiệt độ (ứng với At 12.6cm /K (khoảng 25~40°C tại 900hPa) | 1.5 | Pa/K
Dòng tiêu thụ | 0.6 | mA
Kích thước | 11.5×14.5 | mm

## Slide 16
Page 16
IoIoT Lab
CẢM BIẾN
CẢM BIẾN ĐO NỒNG ĐỘ PH
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tham số kỹ thuật | Giá trị | Đơn vị
Phạm vi | 0~14 | PH
Điện áp hoạt động | 7~30 | V
Điện áp đầu ra | 4~20 | mA
Độ chính xác | ±0.05 | PH
Độ phân giải | 0.01 | PH
Nhiệt độ hoạt động | 0~80 | ℃

## Slide 17
Page 17
IoIoT LabLb
CẢM BIẾN
CẢM BIẾN ĐO NỒNG ĐỘ HPA

## Slide 18
Thiết bị IoT Lab
Cấu hình và thông số
  Bộ xử lý Raspberry Pi 4.
  Màn hình cảm ứng kích thước 7 inch.
  6 cổng kết nối cảm biến: 2 digital, 4 analog.
  2 cổng USB type A kết nối ngoại vi.
  1 cổng HDMI.
  1 cổng mạng LAN.
  1 công tắc nguồn.
  1 giắc cắm nguồn.
  Pin 4000 mAh.
  Sản phẩm của công ty AIoT tự nghiên cứu, phát triển, giúp theo dõi và hiển thị thông tin của các cảm biến lên App.
  Tự động điều khiển các thiết bị khi các cảm biến báo vượt ngưỡng cho phép.
  Trang bị màn hình cảm ứng thao tác trực tiếp, có thể xuất dữ liệu hình ảnh qua màn hình, hoặc truy cập từ xa để thuận tiện cho việc điều khiển.
  Hệ điều hành linux dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác, phù hợp cho nhiều ứng dụng thực tế khác nhau.

## Slide 19
Thiết bị IoT Lab
  Hiển thị theo dạng biểu đồ và thời gian.
  Thu Thập dữ liệu, ghi lại và phân tích để cải thiện hiệu suất, tiết kiệm chi phí.
  Hiển thị chi tiết thời gian và giá trị đo.
  Hiển thị lịch sử đã đo trước đó.
  Tích hợp hệ thống máy chủ có sẵn để có thể đo, điều khiển đồng thời nhiều loại cảm biến khác nhau, số lượng hiện tại 10 – 20, (có thể phát triển thêm).
  Đ/C: Số 40 Lô 4, Khu VP TW Đảng, Trịnh Văn Bô, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  Tel: 02439010666 - 0839799889
  Email:admin@aiots.vn
Đối tượng sử dụng
    Hệ thống sản xuất công nghiệp.
    Hệ thống trồng rau củ trong nhà kính, chăn nuôi thủy sản, động vật.
    Hệ thống quân sự, quốc phòng.
    Viện nghiên cứu, giảng viên, sinh viên.
    Quản lý tòa nhà và nhà ở.
  Đo đồng thời 6 cảm biến
  Sử dụng pin hoạt động liên tục 1h hoặc sử dụng nguồn điện trực tiếp.